## Slide 1: Telelocalización y Captura de Imágenes
Para Mejorar una Base de Datos Criminalística del Robo de Vehículos en la Ciudad de Lima

## Slide 2: Telelocalización y Captura de Imágenes
Localización remota en tiempo real
Basado en sistemas GPS y GSM
Uso de modem inalámbricos para la transmisión
Movilidad y comunicación
Enfocado a automóviles

## Slide 3: Telelocalización y Captura de Imágenes
Uso de cámara infrarroja
Fotos del interior del vehículo

## Slide 4: OBJETIVOS
Desarrollar un prototipo
Telelocalización y Captura de Imágenes
Implementar un servidor
Incrementar una base de datos criminalística del robo de vehículos
+

## Slide 5: IMPORTANCIA
Tecnológica
  Hardware basado en módulos
  Servidor básico con almacenamiento de imágenes
Social
  Ubicar automóviles en caso de robo
  Fotos del chofer y copiloto
  Evidencia para las autoridades

## Slide 6: PROBLEMATICA
Incremento del robo de automóviles
20 robos por día
46% del total de robos a nivel nacional ocurre en Lima
No existe evidencia

## Slide 7
Prototipo
Servidor
PROYECTO

## Slide 8
HARDWARE
PROGRAMACION
Prototipo

## Slide 9: 1. HARDWARE
Diseño MODULAR: Escalable
Permite actualizar cada parte por separado
MICROCONTROLADOR
RECEPTOR
CAMARA
MODEM TRANSMISOR
PROTOTIPO
ESCALABLE

## Slide 10
HARDWARE
Prototipo
Diseño MODULAR: Escalable

## Slide 11: 1. HARDWARE
Flash: 32 kb
SRAM: 2 kb
Frecuencia: 20 Mhz
Pines de E/S: 26
Puerto serial: 1
Puerto serial software: n
Consumo: 4mA

## Slide 12
Modem transmisor GSM/GPRS
Tecnología 2G y 2.5G
Velocidad de 56 a 114 Kbps
Receptor GPS
Decodifica datos de posición
Estándar NMEA
RECEPTOR
TRANSMISOR

## Slide 13: 1. HARDWARE
Resolución: VGA/QVGA
Capturas JPEG
Sensor IR: automático
Consumo: 80mA
Comunicación serial

## Slide 14: 1. HARDWARE
Conexión de un Sensor magnético

## Slide 15: 1. HARDWARE
PLATAFORMA
RECEPTOR
CAMARA
MODEM TRANSMISOR
PROTOTIPO
GSM/GPRS
SIM900
LinkSprite
Sen11610
Skylab
SKM53
Arduino
UNO R3

## Slide 16
ESQUEMA DE CONEXIÓN PROTOTIPO HARDWARE

## Slide 17
Modulo GPS + Antena GPS
Microcontrolador
Antena GSM
Modulo GSM
Sensor Magnético
Cámara
MEJORAR

## Slide 18
HARDWARE
Prototipo
Diseño MODULAR: Escalable
Basado en un MICROCONTROLADOR
Receptor GPS y transmisor GSM/GPRS
CAMARA IR y sensor magnético

## Slide 19: 2. Programación
Entorno de desarrollo
Programación del microcontrolador Atmel
void setup()
Funcion inicial
Inicia estados I/Os, puertos, etc.
Corre una sola vez
void loop()
Funcion principal
Se ejecuta cíclicamente sin fin

## Slide 20: Función “statusButton”
Lee el estado del sensor magnético
Si el estado es verdadero, inicia la secuencia
  Verifica si esta conectado a la red GSM
  Si es verdadera la conexión GSM, inicia la captura

## Slide 21: Función “gsmSerialAvailable”
Lee datos seriales del módulo GSM
Datos = “comando”
Inicia la secuencia
  Verifica si esta conectado a la red GSM
  Si es verdadera la conexión GSM, inicia la captura

## Slide 22: Función “sendPhoto”
Enviar comando serial a la cámara
Lee datos de imagen de la cámara
Envía los datos de imagen al servidor
Los datos son enviados en tramas

## Slide 23: Diagrama de flujo general

## Slide 24
2. PROGRAMACION
Prototipo
Basado en dos funciones principales: setup y loop
Funcion “statusButton”: lee estado del sensor magnético
Funcion “serialGsmAvailable”: lee comando serial del módulo GSM
Función “sendPhoto”: lee y envía datos de imagen.

## Slide 25
HARDWARE
CONFIGURACION Y
PROGRAMACION
Servidor

## Slide 26: 1. HARDWARE
ROUTER
PC
SERVIDOR

## Slide 27
DESCRIPCION DEL ROUTER

## Slide 28
DESCRIPCION DE LA PC

## Slide 29
IMAGEN DEL ROUTER CONECTADO A LA PC

## Slide 30
HARDWARE
Servidor

## Slide 31: 2. CONFIGURACION Y PROGRAMACION
Describir la configuración del router

## Slide 32
Describir la programación en java

## Slide 33
2. CONFIGURACION Y
PROGRAMACION
Servidor

## Slide 34: FUNCIONAMIENTO

## Slide 35
DESCRIPCION DE TODO EL SISTEMA

## Slide 37: DISEÑO FINAL

## Slide 38
VISTAS EN 3D